## Slide 1
第二组
选择性必修
1.1 传感器技术原理
第一章 感知物理世界

## Slide 2
学习目标
一
掌握常见传感器的工作原理（结合物理知识）
二
联系生活实例，感受传感器对智能生活的影响
三
理解传感器的定义、作用及分类

## Slide 3
体验探索
分类原理
定义作用
工作过程
01
03
02
04
目录

## Slide 4
体验探索
01

## Slide 5
体验探索
为什么手机屏幕能自动调节亮度？

## Slide 6
定义作用
02

## Slide 7
物联网
物联网指通过各种信息传感设备，实时采集需要监控、连接、互动的物体的信息，与互联网结合形成的一个巨大网络。
目的：实现物与物、物与人之间的连接，以便识别、管理和控制。
硬件设备：终端设备、网关和服务器。
工作逻辑：应用层、网络层和感知层。
定义
构成要素

## Slide 8
智慧生活
智慧生活是利用物联网、人工智能等新技术，使生活方式、居住环境和社会服务更加智能化，提升生活便捷性和效率。
智能家居系统：能自动调节室内温湿度、照明，实现能源高效利用。
智慧医疗：通过可穿戴设备实时监测健康数据，提供个性化医疗服务。
定义
应用

## Slide 9
传感器
传感器是一种能够将某一被测物理量（如速度、温度、声、光等）转换成便于传输和处理的另一物理量（通常为电量）的器件或装置。
物理量→电信号
定义

## Slide 10
智慧生活
智能家居系统
智慧医疗

## Slide 11
分类原理
03

## Slide 12
传感器
传感器分类
光照传感器
温度传感器
湿度传感器
01
02
03
04
05
压力传感器
运动传感器

## Slide 13
温度传感器
热电偶：由两种不同材质的导体组成闭合回路，利用塞贝克效应（热电动势）测量温度。
热敏电阻：电阻值随温度变化而变化，分为正温度系数（PTC）和负温度系数（NTC）。
电阻温度检测器（RTD）：通常用铂金、铜或镍制成，线性度好，精度高，但响应速度较慢。
IC温度传感器：集成在芯片上，分为模拟输出和数字输出两种类型，体积小、功耗低。
类型
工作原理：基于物质的热力学性质，通过测量物体温度来确定其电学特性（如电阻、电压等）的变化。

## Slide 14
湿度传感器
电阻式：利用湿敏材料的电阻值随湿度变化而变化的特性进行测量。
电容式：由两个电极和感湿介质组成，电容值随湿度变化而变化。
热敏电阻式：基于湿空气与干空气热导率不同，测量湿空气对热敏电阻散热速度的影响。
此外还有露点式、光学式、半导体式。
类型
工作原理：以电容式湿度传感器为例，湿敏材料吸附水蒸气后，介电常数增大，导致电容值增加，通过测量电容变化来反映湿度。

## Slide 15
光照传感器
光敏电阻（LDR）：电阻值随光照强度变化而变化。
光敏二极管：PN 结受光照射后产生电流或电压变化。
光敏电池：基于光电效应，将光信号转换为电信号。
光敏电容：电容值随光照强度变化而变化。
类型
工作原理：基于光电效应，光敏元件吸收光子能量后产生载流子，导致电阻、电压或电流变化，信号处理后输出与光照强度成正比的电信号。

## Slide 16
其他传感器
表压传感器：测量相对压力，膜片一侧与大气连通。
绝压传感器：测量绝对压力，负腔与外界隔绝。
压差传感器：测量两压力之间的差值。
压力传感器
运动传感器
加速度计式：测量加速度变化，结合时间计算速度与位移。
陀螺仪式：测量角速度变化，适用于复杂运动。
磁力计式：测量磁场强度变化，用于方向检测。

## Slide 17
工作过程
04

## Slide 18
传感器内部构造
内部构造
敏感元件
直接感知被测物理量（如温度、湿度、光照等）。
转换元件
将敏感元件感知的物理量转换为电信号（如电阻、电容、电压等）。
信号处理电路
对电信号进行放大、滤波、转换等处理，输出便于测量和处理的信号。

## Slide 19
信号转换过程
模拟信号：连续变化的电压或电流信号，直接反映被测物理量的变化。
数字信号：离散的二进制数信号，通过模数转换器（ADC）将模拟信号转换为数字信号，便于计算机处理和传输。

## Slide 20
模拟信号vs数字信号
特性 | 模拟信号 | 数字信号
连续性 | 连续变化 | 离散变化
表示方法 | 连续电压或电流 | 二进制数（0 或 1）
抗干扰能力 | 较弱，易受噪音干扰 | 较强，可通过校验和纠错码纠正错误
传输距离 | 较近，信号衰减明显 | 较远，信号衰减较小
应用领域 | 模拟通信、广播等 | 数字通信、计算机等

## Slide 21
校园应用案例
一、技术优势
有线传输（光纤+双绞线）
武汉大学案例：覆盖三校区，支持高清视频（如1080P）稳定传输，带宽充足（如杰迈摄像机4Mbps即可清晰传输动态画面）。
抗干扰强：避免无线信号被建筑/植被遮挡，适合图书馆、实验室等高密度设备区域。
典型场景适配
主干网/固定区域：光纤保障低延迟、高可靠性。
高密度设备区：千兆光纤支持数百摄像头并发传输。
二、落地挑战
有线传输的痛点
部署成本高：露天区域（如操场）需挖掘地面或穿越复杂管网，导致工期延长。
老旧校区兼容难：旧管道无法容纳新型网线，需混合技术（如光纤+PON）升级。
无线传输的替代与风险
优势：快速覆盖开阔区域，但易受天气影响（如雨雪导致信号衰减）。
安全隐患：开放环境中易遭黑客攻击（如某高校因未加密链路导致数据泄露）。

## Slide 22
第二组
选择性必修
感谢您的观看